## Slide 1
جمع آوری و انتقال نمونه برای آزمایشات قارچ شناسی
دکتر محمد قهری

## Slide 2
جمع آوری و انتقال نمونه
جمع آوری و انتقال مناسب نمونه به تشخیص مطلوب عفونت های قارچی به پزشک کمک می کند.
روش های انتقال و نگهداری نمونه های قارچ شناسی به همان اندازه ی روش جمع آوری نمونه اهمیت دارد.
نمونه هائی که بصورت نامناسب جمع آوری شده یا انتقال آنها بطور صحیح صورت نگرفته باشند ممکن است موجب یک تفسیر اشتباه در نتایج کشت گردد و در نتیجه به یک تصویر ناقص توام با خطا در فرآیند تشخیص بیماری منجر شوند.
جمع آوری نمونه برای کشت قارچ شبیه به کشت های باکتریال است بجز اینکه معمولا حجم بیشتری از نمونه لازم است.
- تغلیظ مایعات و استفاده از رسوب برای کشت امکان و احتمال آشکار کردن و نشان دادن پاتوژن را افزایش می دهد.
در مورد بیماری های سیستمیک یا تهاجمی برای اکثر نواحی آناتومیک بدن جمع آوری نمونه ی عمقی بعوض جمع آوری نمونه های سطحی ارجح است.
- عناصر قارچی اغلب با بافت احاطه کننده اش تلفیق می شود، به این دلیل بافت همیشه نمونه ی بهتری برای بررسی های قارچی است.

## Slide 3
- جمع آوری نمونه با استفاده از سواب باید به مواردی از غشاء های مخاطی محدود شود که امکان وجود ارگانیسم مخمری مطرح باشد (ملتحمه، دهان، یا واژن) و یا نمونه هائی که از سر (scalp) و یا گوش جمع آوری می شود.
هنگامیکه از سواب استفاده می شود انتخاب سواب های پرزدار توصیه می شود و بجز برای نمونه برداری از ضایعات سر در سایر موارد بهتر است سواب ها مرطوب نگاهداشته شوند.
مواد موجود در نمونه از سواب های پرزدار آسانتر رها می شوند و سواب های تهیه شده بصورت تجاری که حاوی محیط کشت مایع ترانسپورت هستند نسبت به محیط های ترانسپورت ژل دار ارجح می باشند.
ایزوله های قارچی که در آزمایشگاه باکتریولوژی جدا می شوند باید به همان اندازه ای که در آزمایشگاه مایکولوژی مورد توجه قرار می گیرند، با اهمیت شناخته شوند و مورد ارزیابی قرار گیرند.

## Slide 4
نمونه های مدفوع نمونه های خوبی برای کشت قارچ نیستند اما نمونه ی انتخابی برای نشان دادن میکروسپوریدیا (آزمایش مستقیم) می باشند.
قارچ هائی که از نواحی استریل بدن بدست می آیند نوعا مهم و قابل توجه هستند اما ممکن است در طول مراحل جمع آوری نمونه و یا آماده سازی آن برای انجام آزمایش و یا در طول انکوباسیون آلودگی اتفاق افتد.
آلودگی باکتریال از نواحی پوستی می تواند جداسازی قارچ ها را به تاخیر اندازد.
هنگامیکه عفونت های قارچی در نواحی سطحی مطرح می شود تهیه ی بیوپسی بعد از دبریدمان مناسب ترجیح داده می شود. اگرچه تراشه های پوست و مو و ناخن هائی که تحت تاثیر عفونت قرار گرفته اند برای آزمایش درماتوفیت ها مناسب می باشند.
آزمایش برای قارچ ها برای نمونه هائی که از نواحی ذکر شده در زیر بدست آمده اند نباید انجام شود:
سر کاتتر فولی یا کاتتر ادراری
ترشحات بعد از زایمان (Lochia or postpartum bleeding)
مواد استفراغ شده (Vomitus)
مواد ترشحی کولستومی(colostomy)

## Slide 5
قارچ ها باید زنده نگاهداشته شوند تا بتوان آنها را در کشت بدست آورد و بنابراین نباید اجازه داد که نمونه ها خشک شوند.
مو، پوست و ناخن باید بدون اضافه کردن مواد مرطوب کننده بدلیل جلوگیری از تکثیر احتمالی میکروب های آلوده کننده به واحد قارچ شناسی تحویل داده شوند.
سرما و گرمای اضافی برای زنده ماندن قارچ ها مضر و زیانبار است.
بهترین زمان برای انتقال نمونه به آزمایشگاه قارچ شناسی در طول 2 ساعت بعد از انجام نمونه برداری است.
انتقال نمونه باید در شرایط دمای اتاق انجام شود. توصیه می شود که به هر حال انتقال در کمتر از 24 ساعت انجام گیرد.
نمونه های جمع آوری شده از سیستم اعصاب مرکزی مانند مایع مغزی نخاعی باید حتی الامکان هرچه سریعتر مورد آزمایش قرار گیرند.
هرگاه امکان آماده سازی فوری جهت اجرای آزمایشات وجود نداشته باشد نمونه باید در دمای معمولی آزمایشگاه (ambient) قرار داده شود.
نمونه هائی که بطور مناسب جمع آوری شده اند و برچسب خورده و انتقال داده شده اند به مجرد رسیدن به آزمایشگاه باید مورد بررسی قرار گیرند.

## Slide 6
معیارهای رد نمونه
صحت نتایج کشت مستقیما به وضعیت و شرائط نمونه ها بستگی دارد. نمونه های غیرقابل پذیرش نباید مورد بررسی قرار گیرند و در عوض، بلافاصله باید پزشک را مطلع ساخت و نمونه را باید در شرائط مطلوب نگاهداشت تا شرائط و موقعیت نامناسب برطرف شوند. امکان نتایج اشتباه (misleading) از کشت یک نمونه ی نامناسب باید به پزشک انتقال داده شود. نگهداری مدارک و سوابق رد نمونه (مستند کردن آن) مورد نیاز است.
در صورت وجود هریک از معیارهای زیر نمونه ها باید مورد پذیرش قرار نگرفته و رد شوند:
اگر نمونه برچسب (label) نداشته باشد.
در صورتیکه تهیهِ مجددِ نمونه امکان ناپذیر یا بازنیافتنی(irretrievable) باشد مانند نمونه ی مغز استخوان، سیاست موسسه برای تطبیق با آن پیگیری شود.
اگر ظرف نامناسب یا محیط انتقال نامناسب استفاده شده باشد.
اگر مغایرت اسمی یا هرگونه مغایرت دیگر بین برچسب نمونه و فرم درخواست وجود داشته باشد.
در صورتیکه اطلاعات مندرج در فرم درخواست ناقص باشد.
اگر زمان انتقال بیش از 72 ساعت باشد.
در صورتیکه نمونه بطور نامناسب تهیه شده باشد (بعنوان مثال نمونه ادرار گرفته شده از کیسه ی کاتتر فولی).
اگر ظرف حاوی نمونه دارای نشتی باشد.
اگر نمونه های همانند یا دوبله (duplicate) برای یک درخواست در یک روز گرفته شده باشند (نمونه های دوبل آمیخته شده از یک محل را اگر مناسب است در نظر بگیرید).
نمونه از یک محل نامناسب جمع آوری شده باشد.
هنگامیکه مقدار یا کمیت نمونه برای تمام درخواست ها کافی نباشد آزمایشگاه با پزشک معالج تماس گرفته و اولیت بندی کردن تست ها (prioritization of testing) را درخواست کند.

## Slide 7
فرم درخواست آزمایش
برای فراهم کردن تمامی اطلاعات بیمار برای فرآیند بیماری و نمونه، تهیه ی یک فرم درخواست کامل شده لازم و ضروری است.
اطلاعات مطلوبی که در این فرم باید گنجانیده شود شامل:
نام بیمار، شماره ی شناسائی منحصر به فرد بیمار، سن، جنس، موقعیت بستری (شماره اتاق- نام پزشک- اطلاعات تماس)، محل آناتومیک نمونه برداری شده، تاریخ و زمان (ساعت) جمع آوری نمونه می باشند.
اگر امکان داشته باشد لازم است که اطلاعات دیگری شامل تشخیص کلینیکال، تاریخچه و سابقه ی پزشکی، موقعیت های زمینه ای، و هر نوع رژیم داروئی ضد قارچی یا سایر درمان های مربوطه که بیمار طی 2 هفته ی گذشته داشته است نیز در فرم گنجانیده شود و به هر حال دانستن نکات فوق به (آزمایشگاه مایکولوژی) در فرآیند تشخیص و تفسیر یافته ها کمک قابل توجهی می نماید.
آگاهی بر تاریخچه و سابقه ی بیمار مثل مسافرت اخیر، فعالیت های شغلی، سرگرمی ها، یا تماس با حیوانات می توانند بینهایت کمک کنند باشند. درخواست های اختصاصی توسط پزشک که دربرگیرنده ی هر پاتوژن قارچی مشکوک است یا تست حساسیت ضد قارچی باید همراه نمونه به آزمایشگاه قارچ شناسی انتقال داده شود.
یک برچسب باید به نمونه الصاق شده باشد که حداقل 2 مشخصه ی مربوط به بیمار یعنی نام و شماره شناسائی در آن درج شده باشد. اطلاعات دیگر مثل سن، جنس، نام پزشک، تاریخ و زمان جمع آوری نمونه و محل آناتومیک جمع آوری نمونه مفید هستند.
آزمایشگاه برای بدست آوردن اطلاعات ضروری ممکن است (بهتر است) با پزشک تماس بگیرد.

## Slide 8
انواع نمونه ها
خون و مغز استخوان
خون: آماده سازی محل خونگیری به منظور جلوگیری از آلودگی، و حجم خون جمع آوری شده از فاکتورهای مهم در تهیه ی نمونه برای کشت هستند.
محیط های کشت اختصاصی قارچی یا روش لوله های لیز- سانتریفیوژ توصیه می شوند.
دستورات شرکت سازنده ی محیط کشت همیشه باید مد نظر قرار گیرد. هیچگاه نمونه های کشت خون را بعد از جمع آوری در یخچال قرار ندهید.
کشتهای خون آلوده شده حدود نصف و یا بیشتر از نیمی از موارد تمام کشتهای خون مثبت را در بعضی مراکز به خود اختصاص می دهد و این مسئله موجب تحمیل هزینه های بسیار برای بیماران و نیز سیستم مراقبت بهداشتی - درمانی شده و همچنین باعث سردرگمی برای پزشکان می شود.
چرا کشت های خون غالبا آلوده می شوند؟
مهمترین فاکتور مربوط به نحوه ی نمونه گیری است، استفاده از تکنیک مناسب آسپتیک. مطالعات مختلف نشان می دهند که فلبوتومیست های آموزش دیده و یا تیم های کشت خون نسبت به سایرین دارای میزان کمتری از کشت های خون آلوده هستند.
فاکتور دوم مربوط به ماده ی آسپتیک به تنهائی است، تنتور ید و کلرهگزیدین گلوکونات (chlorhexidine gluconate) برای استریلیزاسیون پوست نسبت به یدوفورها مثل پوویدون ایوداین(povidone iodine) بسیار موثرتر هستند.
فاکتور سوم طریقه فراهم کردن نمونه ی خون برای کشت است.
چهارمین علت سیستمهای کشت خون مدرن و محیط های کشتی است که در آنها از رزینهای باند شده به آنتی بیوتیک و یا ذغال فعال استفاده می کنند. این سیستمها همانطور که پاتوژنهای بیشتری را آشکار می کنند از طرف دیگر موارد نشان دادن استافیلوکوکهای کوآگولاز منفی را بعنوان شایع ترین آلوده کننده ی کشت خون افزایش داده اند.
میکروارگانیسمهائی که همیشه و یا تقریبا همیشه (یعنی بیشتر و یا برابر 90درصد موارد) هرگاه از خون جدا شوند، عفونت حقیقی را نشان می دهند شامل استافیلوکوک اورئوس، استرپتوکوک پیوژن، استرپتوکوک آگالاکتیه، استرپتوکوک پنمونیه، اشریشیا کولی و دیگر اعضاء خانواده ی آنتروباکتریاسه، سودوموناس آئروژینوزا، گروه باسیلوس فراژیلیس و گونه های کاندیدا هستند.
مغز استخوان: نمونه های مغز استخوان باید بطریق آسپتیک آسپیره شود و بداخل لوله ی لیز- سانتریفیوژ، یک لوله ی هپارین یا در شیشه های کشت خون ویژه ی قارچ شناسی منتقل گردد.

## Slide 9: کشت خون برای کاندیدا
بهتر است از رسوب 10 میلی لیترخون لیز شده کشت شود. این روش موثرتر از کشت مستقیم خون برروی محیط BHI بیفازیک می باشد. (روشLyse Centrifugation ).

## Slide 10
برای جداسازی بهتر ارگانیسم باید نمونه را حداکثر در عرض مدت 9 ساعت پس از جمع آوری کشت نمود زیرا بقای کاندیدا گلابراتا در اثر انکوباسیون لوله های جدا کننده در 25 درجه دچار مخاطره خواهد شد.
ته نشین حاصل از سانتریفوژ بر روی محیط سابورو+ آنتی بیوتیک کشت داده می شود.
محیط های حاوی سیکلوهگزامید را بعلت جلوگیری از رشد برخی از گونه ها مانند کاندیدا کروزی و کاندیدا پاراپسیلوزیس نباید بکار برد.
اگر کلنیهای مخمری بعد از 48 یا 72 ساعت ظاهر نشده باشند، پلیت ها را به مدت 2 الی 3 هفته دیگر نگهداری کنید.
کاندیدا گیلرموندی و کاندیدا گلابراتا برای رشد به زمان انکوباسیون طولانی تری نیاز دارند.

## Slide 11
دستگاه تنفسی
مجاری فوقانی تنفسی: نمونه های سینوس باید بوسیله ی آسپیراسیون اندوسکوپیک و یا بافت سینوس از طریق جراحی جمع آوری شود.
کشت های بینی برای تشخیص عفونت سینوس مناسب نیستند.
(استثنا: تشخیص اولیه موکورمایکوز رینوسربرال)
نمونه های بینی، نازوفارنکس و رینوسربرال
لزیون ها یا زخم های مجاری بینی نیاز به نمونه برداری از حاشیه ی در حال پیشرفت ضایعات دارد. برای نگهداشتن بافت به حالت مرطوب بافت را در ظرف استریل حاوی مقدار کمی سالین استریل فاقد مواد محافظ قرار دهید.
اگر به یکی از قارچهای موکوراسئوس مشکوک هستید بافت را نباید (با کمک تیشو گریندر) هموژنیزه کنید، بلکه بوسیله ی اسکالپل خرد نمائید. این بدان علت است که کپکهای موکوراسئوس دارای دیواره ی عرضی اندکی هستند که بتوانند سیتوپلاسم خود را بصورت کوپه کوپه ای نگهداری نمایند و بنابراین اغلب در اثر شکستن هیف ها زنده نمی مانند.
نمونه های دهانی
لزیونها یا اسکارهای دهانی باید بیوپسی شوند و همانند یک بافت با آنها برخورد شود. در صورت مطرح شدن کاندیدیازیس نمونه برداری با کمک یک سواب استریل و یا روش شستشو با سالین مورد استفاده قرار می گیرد. سالین برای شستشوی دهان بکار رفته و سپس به داخل یک ظرف استریل برگردانده می شود.

## Slide 12
مجاری تحتانی تنفسی
شستشوی برونشیال که از طریق برونکوسکوپی بدست آمده در یک ظرف استریل ریخته شود.
برای تمیز کردن یا سایش برونش ها برس را در یک ظرف محتوی یک میلی لیتر سالین استریل بدون مواد محافظ قرار دهید.
5 تا 10 میلی لیتر از مایع لاواژ برونکوآلوئلار در یک ظرف استریل تهیه شود.
بیوپسی ترانس برونشیال ریه باید در یک ظرف محتوی یک میلی لیتر سالین استریل بدون مواد محافظ قرار گیرد.
نمونه های خلط قابل قبول هستند. بعد از آنکه بیمار دهانش را خوب شستشو داد با یک سرفه ی عمیق در ابتدای صبح نمونه ی خلط را جمع آوری می کند. اگر یک نمونه ی خلط قابل فراهم نباشد نمونه ی خلط القاء شده مناسب است.
اگر نمونه برای کشت های قارچی و مایکوباکتریال جمع آوری شده باشد، کشت قارچی قبل از آلودگی زدائی و هضم برای مایکوباکتری ها باید انجام شود.
قرار دادن نمونه های مجاری تحتانی تنفسی در یخچال می تواند در موارد خاصی به جهت کاهش تکثیر باکتریهای کومنسال مطلوب باشد.

## Slide 13
مایعات استریل بدن غیر از خون
مایع آسیت یا مایع پاراسنتز از حفره ی شکمی مایع آسپیره شده و نمونه ای در حد 5 تا 10 میلی لیتر در یک ظرف استریل درب دار یا درپیچ دار منتقل و به آزمایشگاه ارسال شود.
مایع پلورال، مایع سینوویال، یا توراسنتز (thoracentesis)
نمونه ای از مایع جمع آوری شده را در چند لوله ی استریل درب دار یا درپیچ دار قرار دهید.
مایع مغزی نخاعی: مقدار 3 تا 5 میلی لیتر مایع مغزی نخاعی در لوله های درپیچ دار استریل جمع آوری کنید.
بلافاصله تمام مایع را در شرائط دمای اتاق به آزمایشگاه منتقل نمائید.
نمونه در یخچال قرار نگیرد.
اگر فقط یک لوله دریافت شده باشد باید ابتدا برای آزمایشات میکروب شناسی مورد بررسی قرار گیرد.
اگر بیش از یک لوله دریافت شود لوله های دوم و سوم (هرکدام که کمتر خونی باشد) برای میکروب شناسی مورد بررسی قرار می گیرند.
هر گونه لخته در مایع باید قبل از انجام کشت کاملا خرد شود.

## Slide 14
عوامل قارچي ايجاد كننده مننژيت:
كريپتوكوكوس نئوفرمنس، كريپتوكوكوس گتي آی، كانديدا، آسپرجيلوس، كوكسيديوئيدس ايميتيس، بلاستومايسس درماتيتيديس، هيستوپلاسما كپسولاتم، اسپوروتريكس شنكئي، پاراكوكسيديوئيدس برازيلينسيس، و پني سيليوم مارنفئي و عوامل قارچي نادر شامل كلادوفيالوفورا بانتيانا، موكور، رودوترولا.
علل زمينه اي:
پيوند ارگان،
شيمي درماني سرطان،
بستري در ICU ،
بيماران داراي اختلالات سيستم ايمني،
سركوب سيستم ايمني،
بدخيمي هاي خوني (لوسمي، لنفوم)،
درمانهاي كورتيكوستروئيدي،
بيماريهاي التهابي (ساركوئيدوز)،
نوزادان نارس،
بيماران HIV مثبت.

## Slide 15: آزمايش مايع مغزي نخاعي براي جدا كردن و شناسائي كريپتوكوكوس نئوفرمنس
علائم عمومي مننژيتهاي قارچي
مايع مغزي نخاعي در اين بيماران معمولا داراي منظره ي شفاف است.
سطح پروتئين عموما افزايش يافته و ممكن است بيشتر از يك گرم در ليتر باشد.
قند آن معمولا پائين است.
تعداد سلولها در هر ميلي مترمكعب افزايش متوسطي دارد (از چندين عدد تا چندصد عدد).
آزمايش مستقيم ميكروسكپي
حداقل 10 ميلي ليتر از مايع CSF را سانتريفيوژ كرده و رسوب آن مورد آزمايش مستقيم ميكروسكپي و كشت قرار مي گیرد.
لام مرطوب شامل آزمايش مستقيم يك قطره از رسوب، تهيه لام با مركب چين و رنگ آميزي ها شامل متيلن بلو، گرم، كالكوفلوروايت، گيمسا، گوموري متنامين سيلور و PAS مي باشد.

## Slide 16
نمونه ی ادرار
بیش از یک میلی لیتر از ادرار اول صبح را در شرائط تمیز در یک ظرف استریل جمع آوری کنید.
نمونه ی ادرار را می توان از طریق کاتتر مستقیم یا بطریقه ی سوپراپوبیک بدست آورد.
استفاده از لوله های انتقال محتوی اسید بوریک برای موارد مشکوک به عفونت کاندیدائی مناسب است.
ادرار از کیسه ی کاتتر فولی برای کشت مناسب نیست.
ادرار متعاقب ماساژ پروستات برای نشان دادن میکوزهای اندمیک می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
گونه های کاندیدا می توانند بصورت گذرا مجاری ادراری را کلونیزه یا آلوده نمایند.
مشاهده ی سیستوسکوپیک یا حین عمل جراحی، توپهای قارچی، پیلونفریت یا شواهد هیستولوژیکی تهاجم مخاطی برای اثبات پروسه ی عفونی لازم است.
قارچهای مهاجم (مانند کریپتوکوکوس نئوفرمنس، کریپتوکوکوس گتی آی، گونه های آسپرجیلوس، گونه های موکوراسه، هیستوپلاسما کپسولاتوم، گونه های بلاستومایسس، کوکسیدیوئیدس ایمیتیس، و کوکسیدیوئیدس پوساداسی آی) بعنوان بخشی از عفونت قارچی سیستمیک یا منتشره می توانند روی کلیه ها تاثیر بگذارند و بنابراین حضور آنها نشان دهنده ی عفونت است.

## Slide 17
نمونه های متفرقه
محتویات معده و شستشوی معده
نمونه های محتویات معده و مایعات حاصل از شستشوی معده نمونه های غیرقابل قبول برای کشت های قارچی هستند.
نمونه های تناسلی
ترشحات واژینال برای جستجوی عفونتهای سرسخت مخمری بوسیله ی سواب جمع آوری می شوند.
نمونه ی بافت از لزیون های واژینال برای کشت قارچی جهت تشخیص هیستوپلاسموز و یا پاراکوکسیدیوئیدومایکوز مناسب هستند.
ترشحات پروستاتیک برای تشخیص بلاستومایسس درماتیتیدیس، گونه های کریپتوکوکوس، و سایر قارچها باید بوسیله ی ماساژ پروستات بعد از تخلیه ی مثانه جمع آوری شده باشد.

## Slide 18
نمونه های چشمی
مواد چرکی ملتحمه ای توسط سواب جمع آوری می شوند.
قرنیه (با حلقه ای از صلبیه) دهنده باید در 1 تا 5 میلی لیتر سالین استریل عاری از مواد محافظ قرار داده شود.
برای تراشه های قرنیه یک پلیت آگار فاقد مواد مهار کننده فراهم گردد و یک لام میکروسکپی در اختیار افتالمولوژیست قرار گیرد.
تراشه های قرنیه بداخل محیط آگاربه شکل X و یا C دو تا سه بار در نواحی مرکزی پلیت تلقیح شود و کمی از نمونه را نیز در مرکز لام قرار داده، پلیت های آگار را در دمای اتاق نگهداری و بلافاصله به آزمایشگاه منتقل نمائید.
مایع ویتره بوسیله ی آسپیراسیون توسط پزشک جمع آوری می شود.

## Slide 19
نمونه های گوش خارجی
استفاده از سواب برای جمع آوری نمونه های مربوط به کانال خارجی گوش قابل قبول است.
دستگاههای پزشکی / پروستتیک
دستگاه را در یک ظرف استریل محتوی 1 تا 5 میلی لیتر سالین استریل فاقد مواد محافظ قرار دهید تا مرطوب بماند.
برای لنزهای تماسی، کشت مستقیم لنز انتخاب ارجحی می باشد.
نمونه های بافت
بافت را در یک ظرف استریل با مقدار کمی سالین استریل فاقد مواد محافظ قرار دهید تا آن را مرطوب نگاهدارد.
آسپیره های پوسچولار یا بیوپسی های پوست باید در یک ظرف استریل و تمیز با مقدار کمی سالین استریل فاقد مواد محافظ قرار گیرند.

## Slide 20
آبسه ها و زخم ها
برای جمع آوری مواد آبسه ای اکسودای سطحی را با سالین استریل یا اتیل الکل 70 درجه برداشته و آسپیراسیون آسپتیک با استفاده از سوزن و سرنگ از آبسه ی تخلیه نشده فراهم کنید. این مسئله شامل بافت از عمقی ترین قسمت لزیون به اضافه ی حاشیه ی در حال پیشرفت نیز می شود.
نمونه ی آسپیره شده را در یک لوله ی استریل قرار دهید.
زخم ها می توانند به همان حالت شبیه آبسه ها بوسیله ی آسپیراسیون آسپتیک با کمک سرنگ و سوزن جمع آوری شوند.
نمونه ی آسپیره شده را در یک لوله ی استریل قرار دهید.

## Slide 21
نمونه های جامد
نمونه های ریزریز شده (minced) و یا هموژنیزه شده، (همانند تراشه های پوست و ناخن، و قطعات مو) باید در سطح آگار کاشته شوند (با خراشیدن محیط کشت) این عمل موجب می شود که شیب ضروری فشار اکسیژن که می تواند به شروع رشد ارگانیسم قارچی موجود در نمونه کمک کند، فراهم شود.
نمونه های آبگون (مانند مایعات، و ادرار)
برای نمونه های مایع و آبکی توصیه می شود 25/. الی 5/. میلی لیتر- تا جائیکه مقدار نمونه ی دریافت شده اجازه می دهد- از نمونه بر روی سطح آگار قرار گیرد. سطح آگار را هنگام تلقیح به آرامی خراش دهید و اجازه دهید که نمونه قبل از استریک کردن خشک شود (آب اضافی آن جذب آگار گردد)، سپس نمونه ی کشت داده شده را انکوبه نمائید.

## Slide 23: شناسائی و افتراق کپک ها در آزمایش مستقیم
1- اولین مرحله در شناخت مشخصات کپک ها در نمونه های کلینیکی این است که تعیین شود که آیا فقط هیف وجود دارد یا مخلوطی از هیف و مخمر یا سودوهیف دیده می شود؟
سودوهیف بوسیله ی دراز شدن جوانه ها تشکیل می شود. در مقابل هیف حقیقی از سلول های مخمری تولید شده و از یک لوله ی زایا منشاء می گیرد یعنی اصل و منشاء آن یک لوله ی زایا است.
سودوهیف در نقاط اتصال سلولی فشرده می شود و اغلب شبیه به زنجیره های سوسیس دیده می شوند. این برعکس هیف حقیقی است که در آن معمولا هیچگونه فشردگی دیده نمی شود. در سودوهیف، در نقاطی که فشردگی دیده می شود بلاستوکونیدی زائی و انشعاب سودوهیف اتفاق می افتد در حالیکه در هیف حقیقی انشعاب از طریق سلول های ویژه ای صورت می گیرد.

## Slide 24
هایفی حقیقی | سودوهایفی
رشد از ناحیه راسی هایفا بوسیله ی دراز شدن خطی و ایجاد دیواره های عرضی بعدی حاصل می شود. | رشد در نتیجه ی یک پروسه ی بادکردن و ایجاد فشردگی متعاقب آن در هر بلاستوکونیدی جدید که از سلول مادری ایجاد می شود رخ می دهد.
سلول انتهائی هایفی معمولا درازتر از سلول قبلی بلافاصله قبل از دیواره ی عرضی است. | سلول انتهائی یک سودوهایفی نوعا کوتاه تر یا هم اندازه ی سلول قبلی آن است.
سلول انتهائی معمولا سیلندری شکل است. | سلول انتهائی معمولا گرد شده است.
دیواره های سلولی نوعا موازی هستند و هیچگونه فرورفتگی در محل دیواره عرضی (سپتوم) دیده نمی شود. | دیواره ها نوعا حاوی فشردگی هائی در محل سپتوم ها هستند.
سپتوم ها منظم و صاف هستند و منکسر کننده ی نور می باشند. | تمیز دادن و تشخیص دادن سپتوم ها مشکل است و معمولا منحنی شکل و خمیده هستند.
انشعابات جانبی در نقاط منشاء خودشان فشردگی ندارند و اولین سپتوم از هایفی اصلی کمی فاصله دارد. | انشعابات جانبی در نقاط اتصال به منشاء خود دارای فشردگی هستند و یک سپتوم در محل انشعاب وجود دارد.

## Slide 26
2- در مرحله ی بعد نوع هیف که حضور دارد باید درنظر گرفته شود. هیف ها یا سنوسیتیک هستند (بعنوان مثال هیف هائی که دیواره ی عرضی کمی دارند : کپک های موکوراسئوس) و یا سپتوم دارند (سپتومیست). هیف های سنوسیتیک مربوط به کپک های موکوراسئوس هستند. اینها اغلب به شکل نوار (ribbon-like) در آزمایش مستقیم و مقاطع هیستولوژیکی مشاهده می شوند. این منظره بدین علت ظاهر می شود که دیواره های هایفی اغلب موازی هم نیستند و بدلیل فقدان دیواره های عرضی منظم روی یکدیگر تا می شوند. فقدان سپتوم ها و تمایل به انشعاب در زوایای مستقیم نیز هایفی این ارگانیسم های رشته ای را مشخص می کند.
اگرچه هایفی ها کاملا aseptate نیستند، قطعات کوتاه هایفی که در آزمایش مستقیم دیده می شوند ممکن است فاقد سپتوم باشند. این اشکال معمولا برای تعیین مشخصات هایفی در نمونه ی بیمار کفایت می کنند. بندرت در نواحی آناتومیک حفره دار مانند سینوس های هوائی اطراف بینی ساختمان های اسپورزائی مثل اسپورانژیوم یا حتی خیلی بندرت زیگوسپورها ممکن است دیده شوند. هایفی های سپتوم دار معمولا به آسانی از هایفی های سنوسیتیک تمیز داده می شوند اما گاهی اوقات هایفی های متورم شده ی مربوط به یک کپک سپتوم دار و شفاف موجب اشتباه می شوند.
3- بعد از آن پیگمانتاسیون هیف ها (هیالن هایفومیست، فئوهایفومیست) و سپس جزئیات مرفولوژیک دیگر باید در نظر گرفته شوند. همچنین حضور فرم های اختصاصی که ممکن است مطابق با نوع قارچ عامل عفونت وجود داشته باشند.

## Slide 30
هیف ها شفاف و یا فئوئید (دیماتیاسئوس) هستند. هیف های شفاف می توانند سپتوم دار و یا سنوسیتیک باشند درحالیکه همه ی هیف های فئوئید مربوط به کپک های سپتوم دار می باشند.
هیف های سپتوم دار شفاف و با انشعاب دوشاخه (زاویه ی حاد) اغلب بعنوان آسپرجیلوس (consistent with Aspergillus) در نظر گرفته می شوند، اکثر کپک های شفاف هیف هائی تولید می کنند که از یکدیگر غیرقابل تشخیص هستند.
بطور مشابهی حضور هیف های پیگمانته (کمرنگ تا پررنگ) صرفا حضور دیماتیاسئوس ها را تائید می کنند.
بدون کشت یا بدون حضور یک ساختمان اختصاصی مثل کونیدی، طبیعت دقیق قارچ عامل عفونت را نمی توان شناخت.
هیف های مونیلیفرم که دارای تورم سلولی هستند گاهی دیده می شوند و ممکن است با هیف های سنوسیتیک اشتباه شوند. بعلاوه تعداد سپتوم ها معمولا در هیف های دارای دیواره ی عرضی (septate) بیشتر از هایفی های سنوسیتیک است.

## Slide 31
ساختمان های اختصاصی که نوعا در کشت دیده می شوند گاهی اوقات در بافت های عفونی شده تشکیل می شوند. این ساختمان ها ممکن است کلید شناسائی قطعی عامل عفونی باشند و یا اینکه امکان شناسائی آن را فراهم کنند.
همانند کپک های موکوراسئوس این ساختمان های اختصاصی عموما هنگامی که قارچ در یک حفره یا در یک فضای هوادار مستقیما با هوا مواجه می شود تشکیل می گردند. مثال ها شامل حضور آسپرجیلوم (سر کونیدیال یا میوه آور) گونه های آسپرجیلوس، کونیدیاهای گلابی شکل کمپلکس گونه های سودوآلشریا بویدی ائی یا کونیدیاهای موریفرم آلترناریا در مخاط سینوس های بینی بیماری با توپ قارچی است.
برخی از کونیدی ها که بطور نرمال در میسلیوم تولید می شوند ممکن است در بافت های عفونی نیز ایجاد شوند. مثالی برای این مورد تولید نادر آلوروکونیدی (aleuroconidia) در بافت های بیماری است که با آسپرجیلوس ترئوس عفونی شده است.
در مقابل پیتیوم اینسیدیوزوم (P. insidiosum) هیف های سنوسیتیک و اغلب بدون اسپورولاسیون در کشت و نیز in vivo حتی در حضور حفره ها تولید می کند. سایر کپک های فیالیدیک مانند فوزاریوم، آکرومونیوم، و پسیلومایسس ممکن است فیالیدها و کونیدی هائی در بافت های عفونی شده (شامل عروق خونی) تولید کنند. اگرچه افتراق کپک ها بوسیله ی مرفولوژی به تنهائی ممکن است نسبت به افتراق مخمرها و قارچ های شبه مخمری کمتر تمیز دهنده باشد اما همچنان اطلاعات مفیدی ارائه می دهند -که می تواند تا زمانی که عامل شناسائی شود - راهنمای درمان آنتی میکروبیال باشد. بعنوان مثال تائید اینکه عناصر هیفی سنوسیتیک هستند (یعنی به یکی از اعضای کپک های موکوراسئوس یا پیتیوم تعلق دارند) می تواند برای کلینیسین اطلاعات مفیدی به منظور راهنمای درمان ضدمیکروبیِ تجربی فراهم کند.
aleuroconidia

## Slide 33
Aspergillus terreus Accessory conidia production. Light microscopic images of accessory conidia recovered from A. terreus isolates demonstrating globose (A) and club-shaped (B) and in pair (C) phenotypes.

## Slide 34
Aspergillus terreus aleurioconidia

## Slide 35
(Aspergillus terreus); A: Biseriate head with globose vesicle (Mag×40). B: pinkish cinnamon colony deeper with ages at 27°C after 7 th day on potatoes dextrose agar.

## Slide 37: گونه های کاندیدا
مرفولوژی عناصر قارچی

## Slide 38
Candida -KOH

## Slide 42: مرفولوژی عناصر قارچی (گونه های ژئوتریکوم به قطر 4 تا 12 میکرون)
هیف و آرتروکونیدیهای مستطیلی شکل دیده می شود، گاهی اوقات آرتروکونیدیهای غیرمعمولی گرد شده ممکن است مشاهده شوند.

## Slide 43
Colony macroscopy of Geotrichum candidum on Sabourauds dextrose agar after 5 days of incubation at 28°C.

## Slide 44
Geotrichum candidum

## Slide 45
Wet mount preparation showing germinating arthrospores with a ‘hockey stick appearance’—40×.

## Slide 46
Geotrichum candidum (Gram stain, scale bar is 10 mm).

## Slide 47: گونه های تریکوسپورون به قطر 2 تا 4 در 8 میکرون
هیف و آرتروکونیدیهای مستطیلی شکل و گاهی اوقات گرد.
بلاستوکونیدی تشکیل می شود اما ممکن است مشاهده ی آنها مشکل باشد.
Trichosporon inkin septate hyphae in sinus

## Slide 50: (گونه های آسپرجیلوس) هایفی های تیغه دار شفاف (هیالین) به قطر 3 تا 12 میکرون
هایفی ها دارای تیغه ی میانی بوده و حالت دیکوتوموس را نشان می دهند، انشعابات با زاویه 45 درجه است، هایفی های بزرگتر ممکن است شبیه هایفی های زیگومیستها بنظر برسد.

## Slide 52
PAS-stain. An example of Aspergillus fumigatus in a patient with chronic granulomatous disease showing a 45 degree branching hypha within a giant cell.

## Slide 53
A. nidulans
Hulle cells in
Emericella nidulans

## Slide 54
Hulle cells of A. ustus from 7-day-old PFA slide culture at 25°C. Magnification X 460

## Slide 56
aspergillosis

## Slide 60
Fusarium/ onychomycosis/ CSB stain 400X

## Slide 61
Fusarium Dichotomus hyphae/ onychomycoses/ CSB stain 1000X

## Slide 62: (زیگومیستها: گونه های موکور، رایزوپوس و ...) هایفی های پهن و بدون تیغه میانی به قطر 10 تا 30 میکرون
هایفی های بزرگ و نواری شکل (مانند روبان) اغلب شکسته یا تاشده یا پیچ خورده است.
گاهی اوقات سپتا ممکن است وجود داشته باشد.
انشعابات معمولا با زاویه قائمه است.
هیف های کوچکتر شبیه هیف های آسپرجیلوس بویژه آسپرجیلوس فلاوس می باشند.

## Slide 66
pythium insidiosum

## Slide 68
قارچ های دیماتیاسئوس

## Slide 70: کشت نمونه ها در پلیت و انکوبه کردن آنها
بطور کلی استفاده از محیط های کشت در پلیت نسبت به لوله یا ظروف دیگر ارجحیت دارد. محیط های کشت داخل پلیت سطح بزرگتری را فراهم می کنند که در آن حجم بزرگتری از نمونه را می توان کشت داد، همچنین تبادل هوا بهتر صورت می گیرد و نیز امکان مشاهده ی بهتری برای کشت های مخلوط و مطالعه و بررسی ویژگی های کلنی فراهم می آورد.
لوله ها امکان جداسازی قارچ های مهم و مورد نظر را بمقدار زیادی کاهش می دهند، کلنی ها به آسانی روی هم را می پوشانند و در طول مراحل اولیه ی رشد، سطح آگار بسیار مرطوب باقی می مانند. به هر حال در صورتیکه از لوله های شیب دار (slant) استفاده می شود قطر لوله ی کشت باید حداقل 2 سانتی متر باشد برای اینکه سطح کافی هوا برای رشد فراهم شود. لوله های شیب دار باید قبل از اینکه نمونه روی آن تلقیح شود رطوبت اضافی سطح آنها گرفته شود. در ابتدا لوله های محتوی محیط کشت باید بصورت افقی انکوبه شوند (یعنی لوله در وضعیت شیب دار خود قرار گیرد) و درب آنها سست و شل باشد تا تبادل هوائی که برای رشد و اسپورزائی مورد نیاز است بخوبی انجام گیرد. هنگامیکه نمونه ی تلقیح شده خشک شد لوله هائی که با درب هایشان همچنان شل باقی مانده را می توان به وضعیت قائم (upright) برگرداند. بدلیل اینکه برداشتن درب لوله می تواند خطر ایمنی جدی برای پرسنل آزمایشگاه ایجاد نماید، بویژه در مواردی که کپک حضور داشته باشد، درب لوله ها هر چند روز یکبار باید چک شوند تا مطمئن شویم که آنها بصورت شل ( و البته بسته) در جای خود حضور دارند.

## Slide 71: تلقیح نمونه ها در محیط کشت
نام محیط کشت نباید زدوده یا محو شود.
توصیه می شود که حداکثر مقدار نمونه بر روی محیط کشت تلقیح شود، در مورد نمونه های مایع بهتر است بیش از نیم میلی لیتر تلقیح نشود زیرا این مقدار حداکثر مقدار مایعی است که در سطح محیط کشت آگار می تواند جذب شود.
باید اجازه داده شود که نمونه ی تلقیح شده در جای خود دست نخورده و یکجا بماند تا کاملا خشک شود (آب اضافی آن جذب محیط کشت شود) و سپس کشت خطی (streaking) داده شود.
بهتر است که تلقیح و کشت خطی در نزدیکی لبه های پلیت انجام نگیرد (تقریبا یک سانتیمتر از لبه ها فاصله گرفته شود).
گوشه های پلیت اغلب می تواند بوسیله ی قارچ های هوابرد آلوده شود و دراینصورت هنگامیکه این قارچ ها رشد کردند تفسیر کشت را با دشواری مواجه می سازند.
یکی از روش های مناسب تلقیح کردن به مرکز محیط های کشت و استفاده از لوپ استریل برای کشت خطی از سمت مرکز به طرف گوشه های محیط است، در حالیکه از کشت در گوشه ها خودداری می گردد. می توان پلیت را چرخانده و مجددا 2 بار دیگر کشت دادن (streak) را ادامه داد. این روش استریک کردن معکوس کمک می کند که مقدار بیشتری ماده ی تلقیح شونده در مرکز پلیت و مقدار کمتری از آن در نزدیکی گوشه ها قرار گیرد و نیز اجازه می دهد که آلوده کننده ها آسانتر مورد شناسائی قرار گیرند.
بعد از تلقیح پلیت ها باید بوسیله ی نوار چسب قابل نفوذ به گاز یا نوار سلولوزی بسته (seal) شوند. این عمل از خشک شدن پلیت ها جلوگیری می کند و نیز از خارج شدن اسپورها یا کنیدی ها و آلوده کردن انکوباتور یا ایجاد خطر برای کارکنان آزمایشگاه جلوگیری می کند.
علاوه براین بستن یا سیل کردن پلیت ها به جلوگیری از آلوده شدن با مایت ها کمک خواهد کرد. برخی از آزمایشگاهها ترجیح می دهند که پلیت ها را داخل کیسه های پلاستیکی بسته نگهداری کنند و یا ظروف ثانویه ی دیگری که باید برای جلوگیری از آلودگی تعویض یا ضدعفونی شوند.
پلیت ها باید در حالتی که سمت آگار پائین است نگهداری (انکوبه) شوند.

## Slide 72: شرائط نگهداری محیط های کشت
درجه حرارت مطلوب برای جداسازی اغلب قارچهای پاتوژن از نمونه های بالینی 30 درجه سانتیگراد است. اسپوروتریکس شنکئی از موارد استثنا بوده و در دمای 27 یا 28 درجه بهتر از 30 تا 35 درجه رشد می کند.
استفاده از دمای اتاق (25 و 26 درجه) برای نگهداری قارچها به لحاظ اختلاف درجه حرارت در طی شبانه روز که در نهایت منجر به رشد آهسته ی قارچهای پاتوژن می گردد منسوخ شده است.
نگهداری کشتها در 37 درجه به 2 دلیل توصیه نمی شود:
اغلب نمونه های بالینی به شدت آلوده به باکتریهائی هستند که بسرعت در دمای 37 درجه رشد کرده و روی کلنی قارچها را می پوشانند و یا مانع رشد آنها می گردند.
در درجات حرارت بالا بعضی از قارچهای پاتوژن به زحمت رشد کرده و یا اصلا رشد نمی کنند.
برای جلوگیری از دهیدراتاسیون و رسیدن به رطوبت لازم می توان تشتک پر از آبی را در قسمت تحتانی انکوباتور قرار داد.

## Slide 73
میزان رشد قارچها بستگی زیاد به مقدار مواد تلقیحی دارد
هنگامیکه تعداد زیادی کونیدی ( واحد تولید کننده کلنی) در نمونه وجود داشته باشد کشتهای هیستوپلاسما و یا بلاستومایسس در عرض 4 تا 5 روز در دمای 30 درجه رشد می کنند. در حالیکه برای نمونه هائی که حاوی یک کلنی باشد این مدت به 4 الی 6 هفته بالغ می گردد.
در صورتیکه تعداد بیشماری واحدهای تولید کننده ی کلنی در ماده ی تلقیحی وجود داشته باشد کشت های کوکسیدیوئیدس ایمیتیس بجای 4 الی 7 روز در عرض 48 ساعت قابل شناسائی است
لوله های مورد استفاده برای کشت باید به اندازه ی کافی بزرگ باشند (150X 200) و سطح لازم جهت رشد کلنی را داشته باشند.
درب لوله های درب پیچ دار در مدت نگهداری اندکی باز باشد (به اندازه ی یک پیچ) تا تبادل اکسیژن را ممکن سازد.
به منظور جدا نمودن کلنی های مجزا و تشخیص آنها، پاساژ کلنی ها در پلیت مناسب تر از لوله است زیرا پلیت حاوی سطح وسیع تری است.
برای جلوگیری از آلودگی باید پلیت ها توسط چسب اسکاچ های قابل نفوذ به اکسیژن سیل گردند.

## Slide 74
استریک کردن در کشت مخمری

## Slide 75
استریک کردن در کشت کپک
آلودگی کپکی در گوشه های پلیت

## Slide 76
شرائط و الزامات موردنیاز برای انکوباسیون
رطوبت و دما
انکوباتورها در دمای 30±2 تنظیم می شوند و این دمای مطلوبی برای بازیابی کردن قارچها از نمونه های کلینیکال است.
باید از رطوبت کافی کسب اطمینان گردد که از خشک شدن پلیت های کشت شده جلوگیری شود.
انکوباسیون در دمای اتاق موجب رشد آهسته تر مربوط به اختلاف دمای شب و روز می شود و بدنبال آن ممکن است بازیابی برخی قارچها را به تاخیر اندازد.
آگارهای کروموژنیک برای جداسازی مخمرهای غیراز کریپتوکوک، و ظروف کشت خون در سیستم های اتوماتیک باید مطابق با توصیه های شرکت های سازنده ی آنها انکوبه شوند.
محیط های کشت برای جداسازی مالاسزیا بطور مطلوب در دمای 33±1 درجه ی سانتیگراد انکوبه می شوند اگرچه در دمای1 ±30 نیز کافی است.

## Slide 77: مدت زمان انکوباسیون
کشت های درون پلیت ها به استثنای آنچه که در زیر نشان داده شده است باید برای 3 هفته انکوبه شوند. استثناهای مربوط به این توصیه در زیر لیست شده اند:
اگر قارچهای دیمورفیک و یا درماتوفیت ها مطرح (مورد تردید) باشند انکوباسیون باید برای مدت 4 هفته ادامه داشته باشد.
برای نمونه های مربوط به دستگاه تنفسی، خون، و مغزاستخوان در نواحی اندمیک برای گونه های هیستوپلاسما انکوباسیون بمدت 4 هفته دارای اهمیت ویژه است. علاوه براین انکوباسیون 4 هفته ای ممکن است برای نمونه هائی که از بیماران HIV/AIDSگرفته می شود مناسب باشد. بطور کلی بازیابی یک قارچ دیمورفیک در کشت قویا تحت تاثیر بار(load) قارچی در نمونه ی کلینیکی قرار می گیرد. بعنوان مثال بلاستومایسس درماتیتیدیس در مدت 2 روز انکوباسیون در محیط کشت بازیابی شده است.
آگارهای کروموژنیک برای فقط مخمرها (دستگاه تنفسی فوقانی و نواحی اوروژنیتال) باید طبق توصیه ی سازندگان آنها انکوبه شوند.
کشت های مخمرها (شامل گونه های کریپتوکوکوس نمی باشد) که بجای آگارهای کروموژنیک در آگارهای معمولی کشت شده اند باید بمدت 7 روز انکوبه شوند.
افزودن به زمان انکوباسیون باید برای کشت های قارچی که از نواحی تنفسی بیماران سیستیک فیبروزیس گرفته می شود در نظر گرفته شود.
نمونه های درماتولوژیکال برای گونه های مالاسزیا باید برای حداقل 2 هفته انکوبه شوند.

## Slide 78
ارزیابی سیستم های کشت خون (به روش معمولی)، کشت نمونه های مربوط به سایر نواحی استریل و نواحی غیراستریل در طول هفته ی نخست باید روزانه صورت گیرد.
بررسی و ارزیابی کشت های خونی که از طریق سیستم های اتوماتیک آزمایش می شوند باید مطابق توصیه های شرکت سازنده ی آنها صورت گیرد.
کشت هائی که در طول هفته ی نخست در آنها کلنی ظاهر نشده است، از هفته ی دوم به بعد برای مدت 2 تا 3 هفته ی دیگر باید 2 بار در هفته بررسی شوند (بطور کلی بمدت 3 تا 4 هفته از زمان انجام کشت).
آزمایشگاههائی که در مناطق جغرافیائی اندمیک برای قارچهای کند رشد (بعنوان مثال هیستوپلاسما یا بلاستومایسس) مستقر هستند یا آزمایشگاههائی که بطور روتین از چنین مناطقی نمونه دریافت می کنند باید برای کشت های قارچی زمان انکوباسیون 4 هفته یا بیشتر را در نظر بگیرند.
تصمیم گیری برای مدت زمان انکوباسیون باید توسط مسئول فنی آزمایشگاه گرفته شود و این تصمیم باید براساس انواع قارچ هائی باشد که بطور روزمره در آن ناحیه جدا می شوند و نیز بر اساس زمان بازیابی (معتبر شده توسط آزمایشگاه) اکثریت قارچ های بیماریزای مهم در آن آزمایشگاه باشد.
باید اجازه داد که کشت ها زمان کامل انکوباسیون را سپری نمایند حتی اگر زودتر از زمان مورد نظر رشدی صورت بگیرد زیرا ممکن است بیش از یک ایزوله ی قارچی مهم از نظر کلینیک در یک نمونه حضور داشته باشد، اگرچه بدلائل ایمنی (safety) تمام کشت هائی که در آن انواع کپک ها رشد می کنند باید با کمک نوار سلوفان مسدود (taped) شوند و بدون سرپوش (یا درب) آزمایش نشوند و حتی الامکان در اولین فرصت امحاء شوند.

## Slide 79
تفسیر رشد
قارج ها فراوانی قابل توجهی در محیط زیست دارند، کپک ها و مخمرها به تعداد بسیار زیادی در طبیعت و در حیوانات، خاک، کود، مواد گیاهی در حال فساد، و انواع زیادی از محصولات غذائی مثل نان، میوه، و دانه ها وجود دارند.
بر اساس تجربیات و اطلاعات گذشته آنهائی که قادر به رشد در دمای 37 درجه سانتیگراد نیستند احتمالا توانائی ایجاد بیماری سیستمیک در انسان (سالم) را ندارند.
اما در جمعیت های روزافزون بیمارانی که دچار اختلال در سیستم ایمنی می شوند قارچ های ساپروفیت می توانند عوامل اتیولوژیکال عفونت های سطحی، زیرجلدی و سیستمیک در این گروه از جمعیت شوند و بدینوسیله سهم بزرگی در ابتلاء و مرگ و میر داشته باشند.
تقریبا هر عامل قارچی ممکن است در میزبانی که ناتوانی شدید دارد بیماری ایجاد کند، با اینحال تنها چند نوع از آنها هستند که بصورت شایع یا ثابت در ایجاد بیماری دست دارند.
روشن کردن اهمیت کلینیکی ایزوله های قارچی که از نمونه های انسانی جدا می شوند مهم است.
سئوالی که اغلب وجود دارد این است که:
آیا قارچی که از نمونه جدا می شود عامل واقعی عفونت است، یا یک کلونیزه کننده است، آیا یک آلوده کننده ی گذرا است و یا یک آلوده کننده ی آزمایشگاهی است؟
سوال بعدی این است که قارچ تا چه سطحی باید شناسائی شود؟

## Slide 80
اهمیت کلینیکی یک قارچ بعنوان یک عامل اتیولوژیکال بیماری بستگی دارد به:
هویت ارگانیسم و تمایل آن برای ایجاد بیماری (پاتوژنیسیته)
نوع نمونه و روش استفاده شده برای بدست آوردن نمونه
وضعیت ایمنی میزبان و یا درمان همزمان ایمیونوسوپرسیو یا درمان اخیر سرکوبگری سیستم ایمنی
مشاهدات کلینیکال و تاریخچه و سابقه ی بیمار
تاریخچه ی برخورد و مواجهه ی شغلی و یا تفریحی بیمار
تاریخچه ی مسافرت بیمار
تاریخچه ی درمان ضد میکروبی همزمان یا اخیر

## Slide 81
احتمال نقش علتی ارگانیسم در یک پروسه ی عفونی می تواند بوسیله ی نکات زیر افزایش یابد:
مشاهده ی مستقیم عامل قارچی در نمونه
حضور یا عدم حضور درگیری پاتولوژیکال همانطور که بوسیله ی پاسخ سلولار اطراف نشان داده می شود.
حضور قارچ در نواحی آناتومیک دیگر یا در برخی موارد نمونه های متعدد مثبت از یک ناحیه
تعیین کمیت (بعنوان مثال یک کلنی در مقابل چند کلنی و یا در مقابل تعداد زیادی کلنی) که ممکن است مفید و کمک کننده باشد اما نیاز به ارتباط کلینیکال دارد
آزمایش های غیرمستقیم مانند تعیین آنتی ژن گالاکتومانان آسپرجیلوسی یا بتا - دی گلوکان

## Slide 82
- جداسازی قارچ های ویژه ای از خون یا سایر نواحی استریل بمقدار زیادی مطرح کننده ی نقش آنها در حضور یک پروسه ی عفونی است.
- بنابراین جداسازی برخی گونه های قارچی (از قبیل گونه های فوزاریوم، کاندیدا، کریپتوکوکوس، پسیلومایسس، آکرمونیم، یا تریکوسپورون) از خون با وضعیت کلینیکالِ منطبق، پیشگوئی کننده ی اهمیت آنها است.
کاندیدا در کبد، رنگ آمیزی نقره

## Slide 83
هویت سویه ی ایزوله شده و جداسازی آن از نمونه های متعدد یا حضور برروی محیط های کشت متعدد (بعوض یک کلنی منفرد) می تواند تردید بر روی اهمیت آن را هنگامیکه سایر معیارها و ملاک ها آشکار نیستند افزایش دهد.
هرچند که در بیماران مستعد از نظر آسیب ایمنی حتی یک کشت خون مثبت ممکن است نشان دهنده ی پروسه ی عفونت قارچی مهاجم در شرائط کلینیکی مربوطه باشد. اگر کیفیت کلینیکال برای کارشناسان آزمایشگاه ناشناخته باشد و این امکان مطرح باشد که یک کلنی منفرد از یک کپک ممکن است نشان دهنده ی یک پاتوژن حقیقی باشد باید کلینیسین را آگاه کرد و توجه داد. در اینصورت می توان یک یادداشت به گزارش آزمایشگاه اضافه کرد و اهمیت احتمالی یا بی اهمیت بودن کلنی (بعنوان مثال کلنی هائی که روی محل های تلقیح رشد نکرده اند) را خاطر نشان ساخت و علاوه بر این از کلینیسین خواسته شود که چنانچه باید کارهای دیگری انجام شود با آزمایشگاه تماس بگیرد. اگر مسئول آزمایشگاه یک کلنی منفرد را بعنوان آلودگی تفسیر می کند (بطور مثال یک گونه ی ساپروفیتیک از پنی سیلیوم که خارج از محل تلقیح رشد کرده است)، در اینصورت عدم گزارش چنین نمونه هائی تحت حوزه ی مسئولیت وی است.
نمونه های بدست آمده از نواحی استریل ممکن است بطور ناخواسته بوسیله ی فلور پوست در طول جمع آوری نمونه یا انتقال آن و یا در حین آماده سازی برای کشت آلوده شوند.
جداسازی قارچ های ساپروفیت یا کلونیزه کننده حتی از محل های استریل بدون دیگر شواهد و مدارک علیتی آنها مطرح کننده ی احتمال آلودگی است، بنابراین ایزوله های پنی سیلیوم (به استثنای پنی سیلیوم مارنفئی که از خون یا بافت های بیماران HIV جدا شده است)، کلادوسپوریوم، اگزوفیالا، و آسپرجیلوس از خون ممکن است بعنوان آلوده کننده در نظر گرفته شوند حتی در بیمارانی که نقص سیستم ایمنی دارند.
اگر سایر معیارها نقش آنها را بعنوان عوامل عفونی پشتیبانی نکند، آلوده کننده در نظر گرفته می شوند.
ارزیابی حضور کپک های ساپروفیتیک در ترشحات تنفسی (مانند خلط، مایع BAL) اغلب مشکل می باشد و ارزیابی آن بستگی دارد به معیارهائی که در بالا ذکر شد. اینکه یافتن این ایزوله ها چقدر با اهمیت و با ارزش تلقی شود معمولا بطور مستقیم به وضعیت ایمنی بیمار مربوط است و اهمیت ایزوله ها هریک بطور جداگانه باید در نظر گرفته شوند.

## Slide 84
تمام قارچ هائی که از نواحی استریل بدن جدا می شوند باید در سطح گونه شناسائی شوند.
تمام مایعات برونکوسکپی که از بیماران مشکوک به عفونت بدست می آیند باید برای حضورهیف آزمایش شوند و در محیط های کشت اختصاصی کشت شوند.
تمام ایزوله های کلینیکی آسپرجیلوس باید در سطح گونه شناسائی شوند.

## Slide 85
آموزش و افزایش مهارت های تشخیصی در پزشکان و میکروبیولوژیست ها موجب جلوگیری از تاخیرهای دراماتیک در تشخیص و درمان عفونتهای حاد قارچی می گردد.